Załącznik nr 1 do formularza oferty

Wymagania które powiNNO speŁniać OFEROWANE URĄDZENIE/szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia

(UWAGA: po wypełnieniu przez Wykonawcę załącznik staje się załącznikiem do umowy).

| MOBILNY ZESTAW RTG Producent ……………………………………………………… Model/typ ………………………………… |
| --- |
| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego urządzenia |
| I. DANE OGÓLNE ZESTAWU |
|  | Fabrycznie nowy, oryginalnie opakowany | TAK/NIE * |
|  | Wyprodukowany w 2015 r. | Rok produkcji: …………..….. |
|  | Masa całkowita: max. 65 kg | Masa całkowita: ……………. kg |
|  | Zasilanie sieciowe: urządzenie przystosowane do zasilania z sieci energetycznej o parametrach obowiązujących na terytorium Polski (50-60 Hz, 220-240 V). | TAK/NIE * |
|  | Zasilanie bateryjne: zasilanie bateryjne zapewnia pracę urządzenia przez min. 4 godziny. | TAK/NIE * |
| II. PARAMETRY ZINTEGROWANEGO PRZENOŚNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRZECHWYTYWANIA I OBRÓBKI OBRAZU ZE SPECJALNYM OPROGRAMOWANIEM |
|  | Komputer notebook w minimalnej konfiguracji: |
|  | Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 8000 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia postępowania. | TAK/NIE * |
|  | b) monitor: matryca o przekątnej ekranu min. 15”, o rozdzielczości min. 1920x1080 | monitor: matryca o przekątnej ekranu …………” |
|  | c) pamięć operacyjna: min. 8 GB | pamięć operacyjna: ………… GB |
|  | d) napęd optyczny: DVD+/-RW (nagrywarka DVD) | TAK/NIE * |
|  | e) dysk twardy: min. 256 GB SSD | dysk twardy: ……………. GB |
|  | f) karta graficzna zintegrowana lub dedykowana z pamięcią min. 1GB | TAK/NIE * |
|  | g) karta dźwiękowa: zintegrowana | TAK/NIE * |
|  | h) złącza: 1 x VGA, min. 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 ,1 x LAN, 1 x zintegrowana karta Wi-Fi, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe; | TAK/NIE * |
|  | i) bateria: litowo-jonowa, zapewniająca pracę komputera przez min 4h | TAK/NIE * |
|  | j) bezprzewodowa, w pełni współdziałająca z dostarczonym komputerem mysz optyczna wraz z podkładką | TAK/NIE * |
|  | k) profesjonalny system operacyjny, wersja 64 bit, w polskiej wersji językowej | TAK/NIE * |
|  | l) komplet sterowników do komputera i urządzeń peryferyjnych | TAK/NIE * |
|  | m) oprogramowanie do zestawu rentgenowskiego w języku polskim z modułami obróbki graficznej oraz funkcją bazy danych zawierającej czas wykonania zdjęcia, dane wykonującego i opis | TAK/NIE * |
|  | System komputerowy posiada co najmniej następujące funkcje obróbki obrazu: |
|  | a) geometryczne powiększenie poszczególnych części obrazu | TAK/NIE * |
|  | b) pseudochromatyczne zabarwienie (pseudokolor) | TAK/NIE * |
|  | c) płynna regulacja kontrastu i jasności | TAK/NIE * |
|  | d) pozytyw – negatyw | TAK/NIE * |
|  | e) zapis słownego objaśnienia | TAK/NIE * |
|  | f) składanie obrazów (funkcja umożliwiająca połączenie kilku obrazów w jeden obraz w przypadku konieczności sprawdzenia dużego obiektu wykraczającego rozmiarem poza obszar obrazowania przetwornika obrazu) | TAK/NIE * |
|  | Połączenie systemu komputerowego do przechwytywania obrazu z panelem przetwornika obrazu – odpowiedni kabel o dł. min. 100 m oraz łączność bezprzewodowa o zasięgu min. 100 m (w terenie zabudowanym, na terenie Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie). | TAK/NIE * |
|  | Lampa rentgenowska: |
|  | a) napięcie w lampie rentgenowskiej umożliwiające penetrację stali o grubości min 25 mm | napięcie w lampie rentgenowskiej umożliwia penetrację stali o grubości ………………….mm |
|  | b) zdalny i czasowy wyzwalacz energii RTG | TAK/NIE * |
|  | c) obsługa przewodowa i bezprzewodowa (łączność z panelem przetwornika obrazu) | TAK/NIE * |
|  | d) zasilanie: bateria wewnętrzna + dodatkowa bateria oraz inteligentna szybka ładowarka do baterii | TAK/NIE * |
|  | e) czas pracy baterii: min. 4 godziny | czas pracy baterii: …………… godziny |
|  | f) waga bez dodatkowej baterii: max 10 kg | waga bez dodatkowej baterii: ……….kg |
|  | Panel przetwornika obrazu: |
|  | a) typ sensora obrazu: wielkoformatowa matryca z amorficznego krzemu, lub matryca liniowa | TAK/NIE * |
|  | b) rozmiary panelu: max.: 710 x 760 x 55 mm (wysokość, szerokość, grubość) | rozmiary panelu: …………. wysokość x ……….. szerokość x …………..grubość |
|  | c) rozmiar obszaru obrazowania: min.: 535 x 412 mm | rozmiar obszaru obrazowania: …….x ….. mm |
|  | d) sterowanie przewodowe (kabel min. 100 m) oraz bezprzewodowe o zasięgu min. 100 m (w terenie zabudowanym, teren Portu Lotniczego Warszawa Okęcie), całość sterowania jako jeden element wraz z przetwornikiem obrazu | TAK/NIE * |
|  | e) zasilanie: bateria wewnętrzna + inteligentna szybka ładowarka do baterii | TAK/NIE * |
|  | f) czas pracy na baterii: min. 4 godziny | czas pracy na baterii: ………… godziny |
|  | g) waga: max. 11 kg | waga: ………………. kg |
|  | Moduł (funkcja, system) umożliwiający identyfikację w kolorze materiałów organicznych i nieorganicznych | TAK/NIE * |
|  | Opakowanie: |
|  | a) Twarda hermetyczna walizka transportowa typu Pelicase na generator i wszystkie akcesoria, wykorzystywana jako platforma robocza operatora | TAK/NIE * |
|  | b) Twarda hermetyczna walizka transportowa typu Pelicase na panel | TAK/NIE * |
| III. DODATKOWE WYMAGANIA: |
|  | Urządzenie współpracuje z robotem pirotechnicznym „Expert” i „IBIS’ - PIAP. Przenośne urządzenie rentgenowskie będzie dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi uchwytami i wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym zainstalowanie i okablowanie urządzenia na robocie pirotechnicznym „Expert” i „IBIS” | TAK/NIE * |
|  | Urządzenie przenośne i proste w obsłudze | TAK/NIE * |
|  | Urządzenie posiada obudowę zwartą, odporną na wstrząsy i zapewniającą ochronę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych | TAK/NIE * |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy całodobowej | TAK/NIE * |
|  | Urządzenie bezpieczne dla obsługi i otoczenia (posiada deklaracje zgodności lub oznakowanie „CE”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089) | TAK/NIE * |
|  | Urządzenie wyposażone w 4 dozymetry osobiste z możliwością ustawienia zapisu i odczytu dawki promieniowania dla min. 4 osób | TAK/NIE * |
|  | Urządzenie wyposażone w statywy | TAK/NIE * |
|  | Serwis gwarancyjny zgodnie z umową. | TAK/NIE * |
|  | Instrukcja (w języku polskim) bezpiecznego użytkowania i konserwacji (w formie graficznej i elektronicznej) | TAK/NIE * |
|  | Przeprowadzenie szkolenia obsługi z zakresu eksploatacji urządzenia dla maksymalnie 28 funkcjonariuszy. Każdemu uczestnikowi szkolenia na jego zakończenie zostanie wystawiony odpowiedni certyfikat /zaświadczenie. | TAK/NIE * |

UWAGA!

Wykonawca bezwzględnie wypełnia powyższą tabelę w odpowiednich wierszach w kolumnie „Parametry oferowanego urządzenia„ poprzez:

- odpowiednie skreślenie (TAK lub NIE*),

- wpisanie w wykropkowanych miejscach danych charakteryzujących urządzenie.

………………………….

data				                     …………………………………………..

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)