Załącznik nr

ZAPYTANIE OFERTOWE

  - Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Infrastruktury

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

WI-III.672.81.2023

  - Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostarczenie szafy/komory ozonującej do dezynfekcji przedmiotów ujawnionych w trakcie kontroli granicznej, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

  - Kryteria oceny ofert

- Cena – 100%.

  - Warunki realizacji zamówienia

Należy wskazać elementy zamówienia np.:

    - Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie wykonane w ciągu 40 dni, od dnia zawarcia umowy.

    - Zakres świadczenia dostawy.

Zakup i dostarczenie szafy/komory ozonującej do dezynfekcji przedmiotów ujawnionych w trakcie kontroli granicznej, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

Miejsce dostarczenia urządzeń:

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,

ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

    - Warunki płatności.

Należność za wykonaną dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym, 
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

    - Oczekiwany przez zamawiającego okres gwarancji.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia, 
w którym został podpisany protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

  - Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Termin, miejsce i sposób składnia ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 7 sierpnia 2023 r. drogą 
e-mailową na adres: wizamowienia@mazowieckie.pl

  - Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty

Do oferty należy złączyć:

- Dokumentacja produktu ze szczegółowymi danymi technicznymi, parametrami oraz

opisem modelu / marki / producenta.

  - Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

  - Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

1. adres email: wizamowienia@mazowieckie.pl

  - Załączniki do zapytania ofertowego:

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

    - Formularz ofertowy.

    - Projekt umowy.

………………….………….…………………………………………………….

(pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................,

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................,

nr telefonu .................................; e-mail: ……………………….

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WI-III.672.81.2023 dotyczące zamówienia na zakup 
i dostarczenie szafy/komory ozonującej do dezynfekcji przedmiotów ujawnionych w trakcie kontroli granicznej, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,

składam/składamy niniejszą ofertę*:

*Łączne koszty zamówienia obejmują wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym transport urządzeń.

Łączna cena brutto zamówienia: …………………………….zł*

OŚWIADCZENIA:

- Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr WI-III.672.81.2023

- Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr WI-III.672.81.2023, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.

- W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego (jeśli wymagane jest zawarcie umowy).

- Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z pkt VII wzoru zapytania ofertowego):

- Dokumentacja produktu ze szczegółowymi danymi technicznymi, parametrami oraz opisem modelu / marki / producenta.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej 
i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

..............................., dn. .............. r.	.....................................................................

(miejscowość)	(data) 	(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa szafy/komory ozonującej do dezynfekcji przedmiotów ujawnionych w trakcie kontroli granicznej, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

| Lp. | Ogólny opis minimalnych parametrów i funkcjonalności, które powinna posiadać szafa/komora ozonująca do dezynfekcji przedmiotów |
| --- | --- |
|  | Szczegółowy opis i zakres parametrów technicznych urządzenia: |
| 1. | fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. (potwierdzone deklaracją producenta), kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych |
| 2. | wykonane z trwałych materiałów (np. stal nierdzewna), zapewniających możliwość użytkowania w pomieszczeniach o kubaturze od 30m3, w zakresie temperatur otoczenia: - od +10ºC do +45ºC i wilgotności względnej do 70% |
| 3. | zasilane zgodne z normą PN-EN 60335-1 |
| 4. | czynnik dezynfekujący ozon, który produkowany jest z otaczającego powietrza za pomocą generatora ozonu stanowiącego integralną część urządzenia |
| 5. | minimum dwa poziomy mocy ozonowania |
| 6. | możliwość przebywania ludzi w pobliżu pracującego urządzenia |
| 7. | licznik czasu pracy |
| 8. | sygnalizacja stanu wyeksploatowania generatora |
| 9. | zabezpieczenie przed otwarciem drzwi w trakcie pracy |
| 10. | musi posiadać drzwi przeszklone |
| 11. | musi posiadać półki z regulacją ich wysokości |
| 12. | wyświetlacz do wizualizacji stanu pracy urządzenia |
| 13. | wymiary nie mniejsze niż: 800mmx600mmx1800mm |
| 14. | pojemność nie mniejsza niż 0,75 m3. |
| Lp. | Warunki gwarancji, serwis |
| 1. | Urządzenie powinno być objęte minimum 24-miesięczną gwarancją. |
| 2. | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu z obsługi urządzenia dla maksymalnie 14 osób w siedzibie Użytkownika. |
| 3. | Wykonanie nieodpłatnych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta |
| 4. | Zapewnienia usług serwisowych w ramach gwarancji |
| 5. | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (e-mail) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia awarii lub usterki/wady |
| Lp. | Instrukcje i certyfikaty |
| 1. | wyprodukowane urządzenie jest zgodne z dyrektywą maszynową i odpowiadającym normom, co jest potwierdzone deklaracją producenta i nadanym znakiem CE |
|  | Dokumentacja potwierdzająca, że konstrukcja urządzenia jest wykonana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, potwierdzone posiadaniem dyrektyw unijnych oraz ustawodawstwem krajowym wydaną przez jednostkę certyfikującą: 1) niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD) 2014/35/UE 2) kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym |
| 2 | instrukcja obsługi w języku polskim (wersja papierowa i elektroniczna) |

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).