Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa Internetu dla MUW w Warszawie:

Dostarczenie i utrzymanie łącza dostępowego do publicznej sieci Internet w lokalizacji Intraco I, Warszawa ul. Stawki 2, poziom +20 pomieszczenie serwerowni (LPD) spełniającego poniższe wymagania minimalne:

- Zamawiający nie dopuszcza przy realizacji zamówienia stosowanie radiolinii w technologii „Point-to-Point” lub „Point to Multi-Point”.

- Zamawiający nie dopuszcza realizacji łączy z wykorzystaniem sieci GSM/3G/4G/LTE/5G.

- Wykonawca dostarczy co najmniej 1 publiczny adresy IPv4 dla potrzeb usług Zamawiającego typu Provider Aggregatable (PA). Przydzielony adresy IP nie może znajdować się na czarnych listach dotyczących - rozsyłania spamu, podejrzanego ruchu, rozsiewania złośliwego oprogramowania. Adresy IP powinny być z polskiej puli adresów IP.

- Wykonawca zapewni możliwość zmiany przez Zamawiającego odwzorowania adresu IP na nazwy DNS (revDNS).

- Wykonawca nie może ograniczać ruchu Zamawiającego na podstawie danych nagłówkowych pakietów (np. adres IP lub port TCP) ani na podstawie ich zawartości; wyjątek stanowi selektywne blokowanie adresów IP i/lub portów TCP/UDP w przypadku poważnego zagrożenia bezpieczeństwa dla sieci:

  - Wykonawcy (np. masowe rozsyłanie spamu przez zarażony komputer w sieci Zamawiającego, błędna konfiguracja BGP)

  - Zamawiającego (np. poważny atak DDOS).

- Wykonawca będzie świadczył usługi z zachowaniem następujących parametrów:

  - przepustowa co najmniej 512 Mb/s w obu kierunkach.

  - gwarancja dostępności każdego łącza dla każdej lokalizacji będzie na poziomie 99,5 % w ciągu roku kalendarzowego,

  - gwarancja usunięcia awarii dowolnego, łącza w ciągu 24 godzin (do 4 godzin niedostępności przez cały miesiąc).

- Planowe prace techniczne muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni i mogą być wykonywane w godzinach 18:00 – 7:00, o ile inne przepisy (w szczególności BHP) nie stanowią inaczej. Czas realizacji zaakceptowanych prac technicznych nie wlicza się do SLA.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość zgłaszania problemów i awarii łącza za pomocą infolinii oraz poczty elektronicznej (e-mail) bez przerwy – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wykonawca zapewni dedykowaną osobę (opiekuna technicznego) do kontaktu z Zamawiającym.

- Poprawność instalacji zostanie potwierdzona obustronnym podpisaniem Protokołu Odbioru instalacji i dokumentacji na podstawie zakończonych z wynikiem pozytywnym testów odbiorczych, które zostaną załączone. W ramach testów udokumentowane zostaną:

  - Zestawienie minimalnych, średnich i maksymalnych wartości parametrów każdego łącza (przepustowość w obu kierunkach mierzona w sposób ciągły) na podstawie wyników testu obciążeniowego trwającego przez okres do 30 minut w ciągu godzin roboczych 8:00-16:00.

- Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej:

  - wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń sieciowych z podziałem na lokalizacje (o ile będą wymagane przez Wykonawcę do realizacji łączności);

  - wykaz adresacji IP łączy;

  - dokumentację przebiegu łączy fizycznych;

  - procedurę - wraz ze szczegółowymi informacjami kontaktowymi - obejmującą zgłaszanie awarii;