.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.  Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa

tel. 22 695-60-61

BOU-VIII.2512.110.2024

- Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie usługi okresowego przeglądu, konserwacji i serwisu:

- Jednostki zew. klimatyzacji Mitsubishi Heavy Industries serial 372700892CE cooling 2,5kW, heating 3,2 kW, R 32-120 kg GWP 675/081 t-CO2eg (rok pr. 2023)- szt.1;

- Jednostki wew. klimatyzacji Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-W/B serial 337600806CF (rok prod.2023) – szt.1 ;

- klimatyzatorów Mitsubishi Electric - Wide&Long  Air Flow G-INVERTER – szt. 2;

zainstalowanych w pomieszczeniach Dyspozytorni Medycznej w Siedlcach mieszczących się                w budynku  przy ul. Czerwonego Krzyża 45 w Siedlcach.

Usługa okresowego przeglądu i konserwacji będzie obejmować niżej wymieniony zakres prac:

- sprawdzenie zabezpieczeń,

- sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,

- sprawdzenie styków,

- sprawdzenie zabezpieczeń termicznych silników,

- sprawdzenie stanów przekaźników,

- sprawdzenie układów sterowania,

- sprawdzenie termostatów,

- sprawdzenie prądów pracy silników,

- sprawdzenie szczelności urządzeń,

- sprawdzenie elementów amortyzacyjnych,

- sprawdzenie stanu filtrów i czyszczenie przy przeglądzie w jednostce wewnętrznej,

- kosmetyka i utrzymanie w czystości urządzeń,

- wykonanie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu, zużyciu,

- oczyszczenie mechaniczne wnętrza urządzeń,

- kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, (uzupełnienie czynnika chłodzącego).

Uwagi:  jednostki zewnętrzne znajdują się na wysokości około 5 m nad poziomem terenu.

III. Kryteria oceny ofert

- cena – 100%

IV. Warunki realizacji zamówienia

Należy wskazać elementy zamówienia np.:

- termin realizacji zamówienia

Usługa konserwacji urządzeń zostanie wykonana w ciągu 7 dni od daty otrzymania zlecenia.

- warunki konserwacji

Przeglądy okresowe, konserwację i serwis klimatyzatorów może wykonywać firma z aktualnymi autoryzacjami producenta urządzeń: Mitsubishi Heavy Industries, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, świadectwa, certyfikaty UDT, niezbędne do świadczenia usługi.

- warunki płatności

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

V. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres bou@mazowieckie.pl    w terminie do 21 marca 2024 r. do godz. 10.00

VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty

Do oferty należy załączyć:

Oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje, świadectwa  uprawniające  do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych, certyfikaty UDT  dla przedsiębiorców oraz personalne uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie instalowania, konserwacji, serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych oraz możliwości techniczne, niezbędne do świadczenia usługi.

VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

- pani Mirosława Glapa, tel. 25/755 84 07, adres email:  mglapas@mazowieckie.pl

- korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego:

- formularz ofertowy

- oświadczenie Oferenta/Wykonawcy;